Подробное описание внешнего вида и конструктивного устройства изделия

Комплект детский для мальчика дошкольного возраста. Предназначен для защиты от холода в весеннее-осенний период времени. Комплект состоит из полукомбинезона и куртки.

Куртка прямого силуэта, базового покроя, длиной до середины бедра. Куртка имеет воротник стойку, застежка на тесьму-молнию, закрытая ветрозащитной планкой. По низу изделия выполнена кулиса, в боковых швах симметрично втачана эластичная тесьма. Капюшон пристегивается с помощью тесьмы-молнии. Низ рукавов, как и низ брюк оформлен манжетами с отворотами. На правом плече располагается плечевая кокетка, переходящая со спинки и имеющая фигурный срез со стороны полочки.

Спереди  и на спинке предусмотрены наклонные линии членения, от проймы до бокового шва. На уровне груди по левой полочке располагается фигурный клапан. На нижних частях полочек симметрично расположены накладные карманы с клапаном. Карман имеет прямоугольную форму и встречную складку по центру. Клапан прямоугольной формы со скругленными концами. Ветрозащитная планка состоит из 3-х частей с наклонными линиями членения, застегивается на 4 кнопки..

По центру спинки в шов наклонной линии членения втачаны  два клапана треугольной формы.

Капюшон состоим из дольника и боковых стенок. На боковых стенках расположена  наклонная кокетка. По лицевому срезу капюшона выполнена кулиса.

Рукава втачные одношовные рубашечного покроя. По рукавам располагаются  наклонные линии членения по аналогии со спинкой и передом. В верхней части правого рукава расположен фигурный клапан с кнопкой.

Наклонные линии по капюшону, полочкам, рукавам, брюкам либо параллельны, либо зеркально отображены по горизонтали относительно друг друга.

По обтачным краям деталей и вдоль соединительных швов полочки и спинки проложены отделочные строчки нитками контрастного цвета.

Комплект имеет утепляющую прокладку и подкладку. Конструкция подкладки повторяет базовую конструкцию изделия без линий внутреннего членения. По центру спинки заложена складка.

Диапазон размеров и  ростов, используемых при размножении.

| Обхват груди | 52 | 56 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обхват талии | 48 | 51 | 54 |
| рост | 98 | 98 | - |
|  | 104 | 104 | 104 |
|  | 110 | 110 | 110 |
|  | - | 116 | 116 |
|  | - | 122 | 122 |